## Slide 1
2. PRINCIPIOS FÍSICOS FUNDAMENTALES
Veamos en primer lugar algunas magnitudes principales:
Densidad: de define como la cantidad de masa que presenta el fluido por unidad de volumen. Para un fluido homogéneo queda:
Presión: es la relación entre la fuerza que ejerce y la superficie sobre la que se aplica dicha fuerza:
Las unidades de medida más utilizadas son: El Pascal, el Bar, la presión atmosférica, y los milímetros de mercurio; donde las equivalencias son:

## Slide 2
Debemos diferenciar entre presión barométrica y presión manométrica:
La presión barométrica, que se mide con un barómetro, es la presión absoluta (pabs), es decir, en el espacio exterior la presión es 0 y al nivel del mar es de 1 atm.
La presión manométrica o presión de trabajo (p), que se mide con un manómetro y es la que se utiliza a la hora de hablar de presiones dentro de un circuito neumático o hidráulico, hace coincidir su valor 0 con la presión ambiente, para que cualquier valor de presión de trabajo suponga una presión adicional a la presión exterior a la máquina.
Caudal: es el volumen de fluido que atraviesa una sección transversal dada por unidad de tiempo: Q = V/t
Si el fluido viaja a una velocidad constante v, entonces también se puede expresar como:
Q = v·S, donde S es la sección.

## Slide 3
Líquidos
La hidráulica se basa en los principios de la hidrostática y la hidrodinámica que constituyen la mecánica de fluidos. Los líquidos no son compresibles (en términos prácticos), carecen de forma propia y adoptan la forma del recipiente donde se introducen. Si sobre una masa líquida se ejerce una fuerza, ésta se transmite a todos sus puntos.
Algunas leyes fundamentales de los líquidos son:
Principio de Pascal: la presión aplicada a un fluido confinado se transmite sin reducción a todos los puntos del fluido y a las paredes del depósito que los contiene.
Una aplicación de este principio es la prensa hidráulica:

## Slide 6
Principio de Arquímedes: todo cuerpo sumergido, total o parcialmente, en un fluido experimenta una fuerza ascendente, llamada empuje, igual al peso del fluido desplazado y cuyo punto de aplicación es el centro de gravedad del fluido desplazado.
Ecuación de continuidad: expresa la ley de la conservación de la masa, y nos dice el flujo de masa a través de una sección debe ser constante ( ), lo que se traduce, en el caso de líquidos incompresibles, que el caudal es constante: Q = S·v = cte

## Slide 7
3.8. ACTUADORES
Son aquellos que aprovechan la energía de presión del fluido para realizar un trabajo determinado:
Cilindro: Son aquellos elementos capaces de producir trabajo transformando la energía de presión en movimiento rectilíneo. Según su funcionamiento son:
De simple efecto: cuando el fluido ejerce la presión en un solo sentido y la carrera de retorno es por acción de un muelle o cualquier mecanismo.
De doble efecto: cuando la presión se ejerce alternativamente en los dos sentidos, de forma que producen trabajo útil en ambas carreras.

## Slide 8
Veamos la fuerza con la que avanza el émbolo en un cilindro de simple efecto:
Fuerza teórica de avance (Ft):
Fuerza real de avance (F):
donde Fr es la fuerza de rozamiento y Fm la del muelle
también se puede expresar en función del rendimiento del cilindro (η):

## Slide 9
Veamos ahora el consumo de aire:
Consumo de aire (C o Qman):
(L/min)
donde n es el número de ciclos por minuto (un ciclo
comprende un avance y el retroceso)


## Slide 10
Veamos la fuerza con la que avanza el émbolo en un cilindro de doble efecto:
Fuerza teórica de avance (Ft):
Fuerza teórica de retroceso (F’t):
Fuerza real de avance (F):
Fuerza real de avance (F’):

## Slide 11
Veamos ahora el consumo de aire en un cilindro de doble efecto:
Consumo de aire (C o Qman): (L/min)
donde n es el número de ciclos por minuto

## Slide 12
La potencia que desarrolla un cilindro será:
Potencia (P) (se le reservará la letra “P” a la potencia, porque no se va a utilizar nunca la presión absoluta):